ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
комплекса для 
барогидротермической обработки семян пшеницы (кукурузы)
производительностью 24 т. сем/сут.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА	3

2. ОПИСАНИЕ  КОМПЛЕКСА	4

2.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН  НА КОМПЛЕКСЕ	4

2.2. БЛОК ОЧИСТКИ СЕМЯН	4

2.3. НОРМАЛИЗАТОР	4

2.4. ПАРОВОЙ ЭКСТРУДЕР ДЛЯ БГТО.	5

2.5. СУШИЛЬНО - ОБДИРОЧНАЯ МАШИНА	5

2.6. ПНЕВМОТРАНСПОРТЕР ШЕЛУХИ	6

2.7. КОТЕЛ ТЕРМОМАСЛА	6

3. ТЕХНОЛОГИЯ  ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР	7

Приложение 1	8

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	8

Приложение 2	8

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ	8

Приложение 3	9

ИЛЛЮСТРАЦИИ	9

# 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА

Пшеницы	Кукурузы

Суточный объем переработки зерна, тонн	24 	12

Годовая потребность зерна, тонн	7920	3960

Минимальная площадь производственных помещений, м2	не менее 75 (15 х 5)

Высота потолков производственных помещений, м	6

Установленная мощность электрооборудования, кВт	35,3

Обслуживающий персонал	1 человек в смену

Содержание влаги в зерне %	Пшеницы	Кукурузы

не менее	 8	8

не более	 14	15

# 2. ОПИСАНИЕ  КОМПЛЕКСА

### 2.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН  НА КОМПЛЕКСЕ

Процесс переработки семян зерновых культур состоит их следующих основных этапов:

- Загрузка семян из завальной ямы шнековым транспортером в блок очистки;

- Очистка системой  сепараторов семян от растительного сора и механической примесей;

- Температурная нормализация семян (нагрев);

- Баро-гидро-термическая обработка семян;

- Охлаждение и обдирка шелухи семян;

- Транспортировка продуктов переработки.

### 2.2. БЛОК ОЧИСТКИ СЕМЯН

Блок очистки предназначен для очистки семян от сорной примеси и дозированной подачи на агрегаты технологической цепочки комплекса.

Блок очистки состоит из:
рамы, 
барабанного сепаратора для отделения крупного сора,  
бункера-питателя с делителем потока,  
двух вибросепараторов для отделения мелкого сора,  
двух пневмосепараторов, 
лестницы и площадки облуживания.

Блок очистки изготавливается  из черного листового и профильного проката.

Семена поступают в барабанный сепараратор, установленный под уклоном, и  при вращении просыпаются через сетку в бункер – питатель сепаратора. Оставшийся на сетке крупный сор, при вращении, перемещается в сторону уклона и удаляется  из барабана   через выгрузной лоток.

Из бункера-питателя очищенные от крупного сора семена через дозирующие заслонки направляются на вибросепаратор. На наклонной решетной  поверхности вибросепаратора, которая приводится в движение вибратором, происходит отделение мелкого мусора: песка, пыли и т.п. Мелкие и тяжелые примеси проваливаются сквозь решетную поверхность, а очищенные семена под действием вибрации перемещаются в сторону уклона на вход в пневмосепаратор.

В пневмосепараторе происходит  отделения сора , отличного от семян по аэродинамическим свойствам.

Качественное отделение тяжелых  примесей от зёрен обеспечивается  регулировкой заслонок.

Габариты блока, мм: 	3100 х 2800 х 2700

### 2.3. НОРМАЛИЗАТОР

Нормализатор предназначен для нагрева (кондиционирования) зёрен перед процессом БГТОобработки.

Нормализатор состоит из:
корпуса, 
лотка загрузки семян, 
привода, 
выгрузного лотка, 
рамы.

Нормализатор изготавливается из листового и профильного проката.

Нормализатор – цилиндрический аппарат с обогреваемым шнековым перемешивающим устройством и нагревательными элементами. Нормализатор имеет внизу коническую часть.

Подогретые семена пересыпаются через верхнюю часть рубашки в полость аппарата и опять поступают в коническую часть, циркулируя в объеме. Часть подогретых семян, попадая на выгрузной лоток, отводится из нормализатора.

Нормализатор снабжен датчиком уровня и при заполнении семян на входе автоматически отключается. Подающий транспортер автоматически включается при минимальном заполнении объема нормализатора семенами.

Температура тепловой рубашки нормализатора – регулируется, в зависимости от технологического процесса и поддерживается в диапазоне 20 – 60 ºС.

На выгрузном лотке нормализатора установлен  магнитный сепаратор для предотвращения попаданий металлических включений в реактор БГТО.

Габариты нормализатора, мм: 	1210 х 2400

### 2.4. ПАРОВОЙ ЭКСТРУДЕР ДЛЯ БГТО.

Паровой экструдер предназначен для обработки семян зерновых культур горячим паром при  высоком и давлении.   При воздействии горячего пара при высоком давлении изменется внутреклеточная структурасемян.

Паровой экструдер состоит из следующих основных узлов:
рамы, 
корпуса, 
дозатора,
Парового экструдера,

клапана загрузки,
патрубка выгрузки, 
пневмоприводов, 
ресивера, 
системы производства пара.

Изготавливается паровой экструдер из листового и профильного  проката.

Порция семян через шиберный дозатор и загрузочный клапан подается в Паровой экструдер (барокамеру). Через клапан в паровой экструдер подается пар  под давлением 10 атм., из парогенератора.

В барокамере происходит нагрев и насыщение паром исходного  продукта. Через установленное время производится резкое открывание клапана и происходит выброс продукта через лоток из барокамеры в циклон-осадитель. Привод заслонок и клапанов осуществляется пневмоцилиндрами. Параметры работы пневмоцелиндров настраиваются с помощью контроллеров.

При мгновенном сбросе давления до атмосферного вскипает внутриклеточная влага и при этом происходят глубокие биохимические изменения в составе зерен и отделение  части околоплодных оболочек семян.

Габариты Парового экструдера, мм:	1800 х 800 х 2750

### 2.5. СУШИЛЬНО - ОБДИРОЧНАЯ МАШИНА

Сушильно-обдирочная машина предназначена для удаления влаги из семян и удаления части шелухи после обработки в Паровом экструдере БГТО.

Сушильно- обдирочная машина состоит из следующих основных узлов:
рамы, 
корпуса, 
горизонтальной мешалки, 
вентилятора, 
тканевого фильтра.

Изготавливается из черного листового и профильного проката.

Семена  из Парового экструдера подаются на приемное устройство сушильно-обдирочной  машины через циклон-осадитель. Воздух  во внутреннюю полость сушилки  подается вентилятором.

Влажный воздух выходит из сушилки через тканевые фильтры. Сушка семян происходит при непрерывном перемешивании горизонтальной  мешалкой-ворошителем. При непрерывном воздействии  ворошителя на семена, происходит отделение части шелухи (обдирка). Шелуха транспортером отводится из сушилки. Выгрузка высушенных семян производится через шиберное  устройство.

Габариты машины, мм:	1800 х 1800 х 3500

### 2.6. ПНЕВМОТРАНСПОРТЕР ШЕЛУХИ

Система состоит из вибросепаратора, пневмосепаратора и пневмотранспортера.

Пневмотранспортер шелухи предназначен для отделения шелухи от зёрен и транспортировки к месту хранения.

Шелуха с семенами на выходе из сушильно-обдирочной машины шнековым транспортером направляется на вибросепаратор. На ситовой поверхности вибросепаратора происходит отделение мелкой шелухи и «дробленки». Очищенные от мелких примесей семена с шелухой под воздействием вибрации перемещаются в сторону уклона на вход в пневмосепаратор.

В пневмосепараторе происходит отделение шелухи от семян. Качественное отделение семян от шелухи по аэродинамическим свойствам происходит путём регулировки положения заслонки. Отделенная шелуха пневмотранспортной системой направляется к месту хранения. Семена, отделенные от шелухи, транспортером направляются к месту выгрузки.

### 2.7. КОТЕЛ ТЕРМОМАСЛА

Котел термомасла  предназначен для нагрева термомасла. Термомасло, нагретое до высокой температуры, используется для получения пара на встроенном парогенераторе парового экструдера, а также в качестве источника тепла для нормализатора ШН – 60. В качестве топлива в котле используется растительный органический сор, который накапливается за сепаратором или твердое топливо.

В состав  котла входят насосы , которые подают  термомасло в рубашки обогрева нормализатора и Парового экструдера и   трубопроводная  и запорная арматура для обвязки  нормализатора и парового экструдера.

Как вариант для получение пара может быть предложен электрический парогенератор на 10 атм.

Как вариант для нагрева нормализатора может быть предложен регулируемый нагрев ТЭНами.

## 3. ТЕХНОЛОГИЯ  ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Семена из приемного бункера завальной ямы поз.111 шнековым транспортером сырья поз.112 подаются на блок очистки семян для очистки от сорной и механической примеси.

Блок включает 3 (три) уровня очистки:

Барабанный сепаратор крупного сора

Вибросепаратор мелкого сора

Аэродинамический сепаратор

Очищенные семена пневмотранспортной системой направляются в нормализатор для предварительного подогрева и далее транспортером в паровой экструдер.

В паровом экструдере семена дозированными порциями обрабатывается паром с давлением в 10 атм. в течение некоторого промежутка времени при резком перепаде давления на выходе. В результате закипания внутриклеточной влаги происходит вспучивание зерна с глубокими биохимическими изменениями внутриклеточных структур. В результате изменений внутриклеточные структуры становятся доступны для воды и пищеварительных ферментов.

На выходе из парового экструдера семена через циклон-осадитель направляются на сушильно-обдирочную машину для удаления части влаги и части околоплодной оболочки зёрен. На выходе из сушильно-обдирочной машины зерна шнековым транспортером направляются на вибросепаратор где происходит отделение шелухи от зёрен.

Пневмотранспортной системой шелуха направляется к месту складирования, а зёрна транспортером направляются к месту приемки готовой продукции.

## Приложение 1

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Комплекса по переработке семян зерновых культур производительностью 24 т сем/сутки

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Транспортер загрузочный | 1 |
| Сепаратор крупного сора с системой автоматики с приемным бункером и м/к опорного каркаса с лестничным модулем и площадкой обслуживания | 1 |
| Вибросепаратор мелкого сора | 2 |
| Пневмосепаратор (гравитационный) | 2 |
| Пневмотранспортер зерна | 2 |
| Транспортер зерна | 3 |
| Нормализатор с системой автоматической температурной стабилизации и управления заполнением. | 1 |
| Паровой экструдер | 1 |
| Циклон - осадитель | 1 |
| Сушильно- обдирочная машина | 1 |
| Вибросепаратор с приемным бункером и м/к опоры | 1 |
| Пневмотранспортер шелухи | 1 |
| Котел термомасла на отходах растительного сырья | 1 |

Вариантное исполнения:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Паровой экструдер (П) на паре | 1 |
| Парогенератор электрический 10 атм. 200кг/час | 1 |

Опции:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Бункер приемный сырья | 1 |
| Компрессор К-1 600л/мин, 6 атм. | 1 |

## Приложение 2

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ

комплекса по переработке семян зерновых культур производительностью 
 24 тонн сем./сутки.

| Наименование | Мощность, кВт/ед. изм. | Кол-во, шт./компл. | Всего, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортер загрузочный | 2,2 | 1 | 2,2 |
| Сепаратор крупного сора с системой автоматики с приемным бункером и м/к опорного каркаса с лестничным модулем и площадкой обслуживания | 0,25 | 1 | 0,25 |
| Вибросепаратор мелкого сора | 0,5 | 2 | 1,0 |
| Пневмотранспортер зерна | 2,2 | 2 | 4,4 |
| Транспортер зерна | 1,5 | 3 | 4,5 |
| Нормализатор с системой автоматической температурной стабилизации и управления заполнением. | 3,0 | 1 | 3,0 |
| Паровой экструдер | 0,25 | 1 | 0,25 |
| Сушильно- обдирочная машина | 12 | 1 | 12 |
| Вибросепаратор с приемным бункером и м/к опоры | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Пневмотранспортер шелухи | 2,2 | 1 | 2,2 |
| Котел термомасла на отходах растительного сырья | 5,0 | 1 | 5 |
| ИТОГО: | 35,3 |

Общая суммарная номинальная мощность в комплексе:     35,3  кВт

## Приложение 3

## ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

# Footnotes

Количество рабочих дней в году	330

Число восьмичасовых смен  в  сутки	3

Описание оборудования завода приведено для типовой компоновки производственных помещений (Приложении №3).

# Text boxes

Приемный бункер

Шнековый транспортер

Нормализатор

Шнековый транспортер

Паровой экструдер

Сушильно-обдирочная машина

Шнековый транспортер

Шнековый транспортер

Сушильно-обдирочная машина

Шнековый транспортер

Шнековый транспортер

Шнековый транспортер

Шнековый транспортер

Нормализатор

Паровой экструдер

Приемный бункер

Приемный бункер

Шнековый транспортер

Шнековый транспортер

Шнековый транспортер

Нормализатор

Паровой экструдер

Сушильно-обдирочная машина

Сушильно-обдирочная машина

Шнековый транспортер

Шнековый транспортер

Шнековый транспортер

Приемный бункер

Паровой экструдер

Нормализатор