КОМПЛЕКС  ДЕЗОДОРАЦИИ  РАСТИТЕЛЬНЫХ  МАСЕЛ

Комплекс предназначен для  получения высококачественного обезличенного растительного  масла   (отсутствие  постороннего  вкуса  и   запахов), используемого   при   производстве   маргаринов,   майонеза   и   другой пищевой продукции высокого качества.

Комплекс дезодорации, обычно,  используется  совместно   с КОМПЛЕКСОМ  РАФИНАЦИИ   и  является  следующей  стадией  обработки  растительного масла.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Производительность по готовому маслу (не менее) | т/сутки | 6 | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры оборудования Д*Ш*В | м | 10×7×5 | 14×8×5 |
| Минимальные размеры помещения Д*Ш*В | м | 12×9×6 | 16×10×6 |
| Численность обслуживающего персонала | Чел. в смену | 1 | 1 |
| Установленная мощность электрооборудования (без затрат на нагрев и производство пара) | кВт | 74 | 74 |
| Потребление пара | кг/т | 50 | 50 |

Преимущества комплекса дезодорации периодического действия:

- Возможность работы и остановки в любое удобное время.

- Возможность внесения технологических корректировок во время прохождения циклов.

- Структура комплекса позволяет использовать различные варианты нагрева масла в дезодораторе:- электронагрев, теплогенератор на дизельном топливе,- теплогенератор на природном газе.

- Глубокий вакуум (2-3 мм рт.ст.) в режиме барботажа.

В  состав   комплекса входят:

Модуль  дезодоратора;. Вакуумная  система   дезодорации;. Система  нагрева  масла;. Маслоохладитель;Система  перегрева  водяного пара;. Металлоконструкции лестничных    модулей и рабочих площадок; Пульт управления и электропитания;. Управляющая и контрольно-измерительная  аппаратура.

Подробности на сайте WWW.ADM-DEMETRA.COM

# Text boxes

НПКФ  «АДМ»,  ЗАВОД  «ДЕМЕТРА»

РФ, 141220, Московская обл.	Тел.(496)  585-48-09

Пушкинский р-н..

п. Челюскинский	(495)  583-62-79

ул. Б.Тарасовская, 108	583-73-63

E-mail: demetram@mail.ru

6