КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

КФМ - 100КФМ - 200

Комплекс предназначен для промышленной очистки жидких продуктов (в частности растительных масел) от механических включений и примесей. Принцип работы основан на вакуумном фильтровании  исходного  продукта  через слой перлита  (фильтровального порошка), намытого на барабан.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Производительность* (не менее) |  |  |
| --- | --- | --- |
| при Т=20(С | кг/час | 170 |
| при Т=40(С | кг/час | 200 |
| Масса не более) | кг | 1300 |
| Габаритные размеры | м | 4х2х1,8 |
| Диаметр/длина фильтрующего барабана | мм | 1200/1400 |
| Расход перлита на тонну масла | м3 | 0,1 |
| Установленная мощность | кВт | 3,5 |
| Напряжение сети 3-х фазного тока | В | 380 |
| Частота тока | Гц | 50 |

* Производительность комплекса и расход перлита указаны для подсолнечного масла, полученного методом холодного прессования.

Указанные данные по производительности справедливы при применении перлитового порошка по ТУ 21-31-44-82 с фильтрационной проницаемостью по воде 1,6 - 1,8 Дарси.

Подробности на сайте WWW.ADM-DEMETRA.COM

# Text boxes

6

НПКФ  «АДМ»,  ЗАВОД  «ДЕМЕТРА»

РФ, 141220, Московская обл.	Тел.(496)  585-48-09

Пушкинский р-н..

п. Челюскинский	(495)  583-62-79

ул. Б.Тарасовская, 108	583-73-63

E-mail:  demetram@mail.ru

  -Барабан  вакуум-фильтра

2  - Модуль  приготовления

масляно-перлитной  смеси

3  - Вакуум-станция

4  - Насос  откачки  масла

5  - Ресивер  двухсекционный

6  - Насос  приготовления

масляно-перлитной  смеси

7  - Пульт  управления

8  - Поддон  для  отходов

9  - Механизм  привода  ножа

10  - Нож  удаления  перлита

Дополнительное  оборудование:

Регулятор   частоты   вращения

барабана, обеспечивающий     подбор  оптимальных   режимов фильтрации  в  зависимости  от исходных   характеристик   и  температуры   масла.