КОМПЛЕКС  ВИНТЕРИЗАЦИИ  РАСТИТЕЛЬНЫХ  МАСЕЛ

КВМ 1 - 12

Восковые вещества при охлаждении образуют  в масле тонкую и очень устойчивую  суспензию кристаллов, так называемую «сетку», обуславливающую степень прозрачности масла. «Сетка» значительно ухудшает товарный вид готового продукта. Для удаления восковых веществ применяется метод «вымораживания с последующей фильтрацией» - винтеризация.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность	т/сут	3/6/12

Режим  работы		периодический

Установленная мощность двигателей	кВт	28/30/32

Габаритные размеры	м	12,0 * 12,0 * 6,0

Преимущества: не используются дорогостоящие винтовые насосы.

В  состав  комплекса  входят:

экспозитор,  холодильно – компрессорный  агрегат, модуль  приготовления  масляно – перлитной  смеси,  барабанный  вакуум – фильтр,  ресивер  масла,  емкость  охлаждающей  воды,  вакуум – ресивер,  модуль  введения  гранулятора,  модуль  переработки  отходов  перлита,  пульт  управления,  емкость  винтеризованного  масла, насос перекачки масла,  вакуумный насос ,комплект трубопроводной и запорной арматуры.

Подробности на сайте WWW.ADM-DEMETRA.COM

# Text boxes

НПКФ  «АДМ»,  ЗАВОД  «ДЕМЕТРА»

РФ, 141220, Московская обл.	Тел.(496)  585-48-09

Пушкинский р-н..

п. Челюскинский 	(495)  583-62-79

ул. Б.Тарасовская, 108	583-73-63

E-mail:  demetram@mail.ru

6